NX450N-I: CONTACTO MÁGNETICO Y TRANSMISOR UNIVERSAL 433MHz

Cableado cómo contacto externo

Seguir las siguientes especificaciones para el contacto externo:

- Máxima longitud del cable: 8m

- Tiempo de apertura o cierre mínimo: 250 ms

- No conectar más de 5 contactos externos al mismo transmisor.

Puedes cablear los terminales del transmisor con un contacto externo, que incluya las indicaciones de alarma y tamper. El contacto externo estará cableado con doble resistencia de final de línea (RFL); una en serie y otra en paralelo (ver siguiente figura). Las resistencias deben estar instaladas en el contacto externo para una adecuada supervisión del mismo. Esto dará las siguientes impedancias para una configuración normalmente cerrada.

Cortocircuito / Circuito abierto = Tamper

1 R (4700 Ohms) = Todos los contactos cerrados (reposo)

2 R (9400 Ohms) = Alarma ( RFL + resistencia en paralelo)

IMPORTANTE: De fabrica, la resistencia que cierra los terminales del contacto externo es la de 9400 Ohms, ya que es la utilizada por defecto al utilizar las ampollas reed. Por lo tanto, es necesario retirarla cuando queramos utilizar un contacto externo.

Configuración

Hemos de retirar el jumper de selección de entrada y dejarlo en circuito abierto, para indicar que no utilizaremos ninguna ampolla reed.

La programación necesaria es la misma que con el antiguo modelo de contacto magnético. Entrar en la programación del receptor via radio, ir a la zona asignada al contacto, y activar las opciones 4 y 5 para deshabilitar las ampollas reed y utilizar un contacto externo NC respectivamente.